Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace gastro zařízení pro kuchyni Magistrátu města Brna.

- Obecné údaje

  - Technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení jednoho kusu elektrického nerezového varného kotle o objemu 400 litrů a jednoho kusu nerezové plynové smažící pánve o objemu 80 litrů pro kuchyni Magistrátu města Brna (dále jen „gastro zařízení“). Gastro zařízení slouží k přípravě jídla a jeho udržování.

  - Technické požadavky gastro zařízení:

Elektrický varný kotel nerezový o objemu 400 litrů, hranatý – 1 ks

zdroj energie – elektřina,

objem kotle 400 litrů

tvar kotle – hranatý,

provedení vnější a vnitřní – nerez,

materiál vnitřní varné části kotel – AISI 316L,

maximální příkon 36 kW, tři stupně výkonu,

napájení 3N-/400V/50-60Hz,

vnější rozměry: cca 1 400 mm x 900 mm x 900 mm,

nepřímý ohřev vody,

automatické dopouštění vody do duplikátoru,

pojistný ventil duplikátoru,

2" výpustný ventil,

napouštěcí ventil do kotle,

připojení studené vody 1/2",

výškově stavitelné nohy.

Plynová smažící pánev nerezová o objemu 80 litrů – 1 ks

zdroj energie – plyn,

objem pánve 80 litrů

provedení – nerez potravinářská ocel 18/10,

maximální příkon 16 kW (zemní plyn),

krytí IP 34,

vnější rozměry: cca 1 000 mm x 900 mm x 900 mm,

regulace teploty 110°C – 190°C,

vnitřní vana se zaoblenými rohy,

povrchová úprava vany – korundem tryskaný nerez,

tloušťka dna min. 12 mm,

vypouštění ručním kolem,

výškově stavitelné nohy.

- Další požadavky

  - Záruka na dodávku gastro zařízení včetně příslušenství je min. 24 měsíců.

  - Součástí dodávky gastro zařízení je i jeho zprovoznění a zaškolení obsluhy, tj. na provoz 
a běžnou údržbu.