Příloha č. 5 zadávací dokumentace

Tabulka pro posouzení Technické specifikace osobního vozidla

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho nového osobního vozidla s alternativním pohonem na elektřinu. Vozidlo musí splňovat níže uvedenou min. technickou specifikaci. Vozidlo bude vybaveno dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

| parametry vozidla | požadováno | úroveň parametru | splňuje ANO/NE | dodaný parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Motor |  |  |  |  |
| pohon | elektřina | pevný |  |  |
| výkon kW | 150 | min. |  |  |
| kapacita trakčního akumulátoru kWh | 80 | min. |  |  |
| dojezd | 450 km | min. |  |  |
| II. Interiér |  |  |  |  |
| čalounění barva | černá | pevný |  |  |
| čalounění materiál | broušená kůže nebo broušená eko kůže | pevný |  |  |
| III. Rozměry |  |  |  |  |
| délka vozidla | 4 500 mm | min. |  |  |
| rozvor kol | 2 700 mm | min. |  |  |
| IV. Karoserie |  |  |  |  |
| počet přepravovaných osob s řidičem | 5 | pevný |  |  |
| počet dveří | 5 | pevný |  |  |
| barva | černá | pevný |  |  |
| V. Pneu a kola |  |  |  |  |
| kola z lehké slitiny-rozměr | 19“ | min. |  |  |
| VI. Výbava |  |  |  |  |
| tepelné čerpadlo | ano | pevný |  |  |
| parkovací senzory vpředu a vzadu | ano | min. |  |  |
| adaptivní LED přední světlomety | ano | pevný |  |  |
| přenosná nabíječka | ano | pevný |  |  |
| 2 x USB vzadu pro dobíjení | ano | min. |  |  |
| vyhřívaná sedadla vzadu | ano | pevný |  |  |
| třízónová klimatizace | ano | min. |  |  |
| ztmavená skla vzadu od sloupku B | ano | pevný |  |  |
| airbagy vpředu i vzadu | ano | min. |  |  |
| prodloužená záruka na trakční akumulátor | 8 let / 100 000 km | min. |  |  |
| prodloužená záruka | 5 let / 100 000 km | min. |  |  |

Účastník zadávacího řízení vyplní pole tabulky, v prvním sloupci ANO/NE, ve druhém sloupci doplní dodaný parametr, a to minimálně u žlutě označených řádků tabulky!