Příloha č. 1 Technická specifikace

| Parametr | Specifikace aplikačního serveru |
| --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty a místa pro uchopení. Požadujeme LCD display pro základní diagnostiku serveru a uzamykatelný přední panel. |
| CPU | Dvousocketový systém založený na AMD EPYC platformě s využitím čtvrté generace CPU. Osazený 2x CPU s min. 16 fyzických jader každý, o základní frekvenci min. 3.0GHz Výkon SPECrate 2017_fp_base minimálně 450 |
| RAM | Požadovaná kapacita minimálně 768GB. Složená z dimmů DDR5 min. 4800MT/s. Možnost osazení až 3TB. Možností osazení až 24 slotů. |
| Diskový subsystém | Server musí podporovat osazení min. 24 x 2,5 palcových disků SAS, SSD, NVMe nebo SATA, požadujeme server osazený hot-plug disky: 4x 960GB Data Center NVMe Read Intensive disky A dále samostatný diskový prostor pro boot operačního systému osazený NVMe hot-plug disky o čisté kapacitě 400GB v RAID 1 |
| Diskový řadič | typu SAS, PCI Express 4 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora 4K native sector velikosti NVRAM “Wipe” podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SSDs v Pass-Thru mode podpora NVRAM “Wipe” podpora End Device Frame Buffering (EDFB) podpora SED disků a SSD disků Fast initialization for quick array setup Configurable stripe size up to 1MB Load balancing podpora až 64 logických disků a 64TB LUN podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hot-spare minimálně 8GB cache typu NV (cache to flash) |
| Síťové rozhraní | 4 x 1 Gb port Ethernet 2 x 10/25 Gb port Ethernet typu SFP+ 2 x 32 Gb FC port |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje minimálně 1100W 1+1, s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) 96% účinnost při zatížení 50% |
| Interface | 3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu) 1 x VGA |
| Rozšiřující sloty | Min 6x PCIe, z toho min 1x x16 Gen5 a ostatní alespoň x8 Gen4 |
| Kolejnice | Zásuvné lyžiny s ramenem pro vedení kabelů |
| Kompatibilita | Microsoft® Windows Server® 2019, x64 SUSE® Linux® Enterprise Server Red Hat® Enterprise Linux Citrix® XenServer™ VMware vSphere™ Canonical Ubuntu Server LTS |
| Management a vzdálená správa | management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: web GUI s podporou HTML5 a dedikovaná IP adresa samostatný dedikovaný LAN RJ45 port, který se nezapočítává do konektivity serveru hardware update firmware rollback sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory) error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, paging, atd. možnost sdílet embedded NIC porty IPv6 WS-MAN/SMASH-CLP IPMI funkcionalita hardwarová konfigurace RAID configuration server reset, reboot, power-on/off/cycle možnost vzdáleně plně vypnout napájení (tvrdý restart) Security vlastnosti (ActiveDirectory, dvoufaktorová authentikace (TFA), encryption) data logů musí být možné přesměrovat na sériový port RS232. Podpora Syslog serveru. Logy zaznamenávají stavy hardwarových sensorů (stav, teplota, napětí) apod.) včetně událostí o přihlášení a změnách konfigurace podpora uzamčení stavu serveru pro zvýšení bezpečnosti (System Lock Down), automatický Secure OS recovery včetně BIOS serveru a firmware BMC, firmware rollback management musí průběžně vyhodnocovat průměrné vytížení serveru s grafickým zobrazením v HTML5 GUI a možností nastavení alertů automatická instalace a obnova SSL certifikátu vestavěného serveru přístup po SSL, Telnetu, SNMP a RESTful API s podporou Redfish SSE podpora Remote virtual Serial support možnost ověření neporušení dodavatelského řetězce a platností osazených komponent pomocí integrovaného podepsaného certifikátu BIOS recovery nezávislý management je s dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích záložní bios v dedikované ROM paměti přístup přes dedikovaný USB MICRO port |
| Podpora a servis | Podpora na 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou opravy následující pracovní den po identifikaci problému. Oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému. Možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce po zadání unikátního sériového čísla. Zdarma aktualizace firmware a ovladačů i po uplynutí doby platné podpory. |