Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY NA DODÁVKU „PROFESIONÁLNÍ TERMOKAMERY S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO HASIČE“

| Technická specifikace |
| --- |
| Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení dvou kusů profesionálních termokamer pro hasiče s požadovaným příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry. Termokamera umožňuje na dálku zjistit teplotní pole a tím odhalit skrytá ohniska hoření nebo zjistit teplotu přehřívající se technologie, a to z bezpečné vzdálenosti. Tím se zefektivní zásah na likvidaci požáru, zejména s ohledem na zaměření místa pro dodávku hasiva nebo také kontroly účinnosti hašení. Termokamery jsou plně funkční a obsahují všechny komponenty k okamžitému použití. Termokamera s příslušenstvím obsahuje minimálně: |
| Příslušenství: |  |  |
| Počet ks | Název | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 1 | termokamera s vlastním napájecím zdrojem (kompaktním akumulátorem) |  |  |
| 1 | náhradní napájecí akumulátor |  |  |
| 1 | nabíječ akumulátorů na 230 V |  |  |
| 1 | veškeré příslušenství nutné k ukládání a přehrávání záznamů v PC (příslušné kabely a SW) |  |  |
| 1 | úchytný prvek pro připevnění termokamery na ochranný oděv pro hasiče |  |  |
| 1 | pevný transportní obal takového konstrukčního provedení (skříňka, kufr), které umožňuje bezpečné uložení a transport kamery a příslušenství v zásahové požární technice |  |  |
| Minimální technické parametry termokamery s příslušenstvím: |
| Termokamera s příslušenstvím - obecně | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| jedná se o přenosné zařízení s vlastním napájecím zdrojem (kompaktním akumulátorem) |  |  |
| hmotnost kamery s akumulátorem je maximálně 1,6 kg |  |  |
| Termokamera s příslušenstvím - obecně | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| kamera je konstruována pro provoz při teplotách v rozsahu minimálně od -20 °C do +260 °C, kdy odolnost při teplotě +260 °C je garantována minimálně po dobu 5 minut |  |  |
| má krytí minimálně IP 67 |  |  |
| je použitelná do výbušného prostředí – ATEX Zóna 1 (doložit certifikátem) |  |  |
| umožňuje jednoduchou obsluhu a spolehlivé uchopení i v rukavicích pro hasiče |  |  |
| kamera má odolnost proti pádu na tvrdou podložku z výšky minimálně 1,5 m |  |  |
| datum výroby kamery při dodání není starší 12 měsíců. |  |  |
| Termokamera - snímací vlastnosti | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| rozlišení snímače minimálně 360 x 240 pixelů |  |  |
| frekvence obrazu je minimálně 50 Hz |  |  |
| rozsah snímání teploty je minimálně od -30°C do +1 000°C s automatickým přepínáním teplotních režimů |  |  |
| citlivost snímače je maximálně 50 mK |  |  |
| ve výbavě je laserové ukazovátko, kterým lze zaměřit měřený bod |  |  |
| Termokamera – zobrazovací vlastnosti | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| snímaný obraz je zobrazován na barevné obrazovce o délce úhlopříčky minimálně 90 mm (3,5") |  |  |
| kamera umožňuje současné zobrazení např. ohniska požáru a osob v jeho okolí |  |  |
| kamera umožňuje minimálně dvojnásobné přiblížení obrazu (2x digitální zoom) |  |  |
| Na obrazovce jsou současně zobrazeny údaje: stav baterie, teplota v označeném středu scény, srovnávací barevná tepelná stupnice. |  |  |
| kamera umožňuje záznam obrazu (snímky i videa) |  |  |
| kamera má funkci zastavení obrazu |  |  |
| Termokamera – napájení | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| doba potřebná pro nabití akumulátoru je kratší než provozní doba kamery na jedno nabití akumulátoru |  |  |
| provozní doba na jedno nabití akumulátoru je minimálně 3,5 hodiny |  |  |
| náhradní napájecí akumulátor má shodné technické parametry jako akumulátor hlavní |  |  |
| Další podmínky | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| součástí nabídky je konkrétní popis nabízeného zboží |  |  |
| záruční doba na termokameru s příslušenstvím je minimálně 24 měsíců |  |  |
| zajištění servisu a oprav, včetně dostupnosti všech náhradních dílů po dobu minimálně 8 let |  |  |
| zaškolení techniků HZS JmK pro provádění prohlídek a kontrol, při předání termokamery do užívání |  |  |