Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY NA DODÁVKU „VYSOKOTLAKÉ ZVEDACÍ VAKY 
S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO HASIČE“

| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jedné sady vysokotlakých zvedacích vaků s příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry. Sada vysokotlakých zvedacích vaků slouží ke zvedání či nadzvedávaní různých břemen. Velmi se osvědčují při záchranných činnostech při průmyslových haváriích, kalamitách, živelných pohromách, nehodách v železniční a silniční́ dopravě̌, v závalech a v mnoha dalších oblastech. Všechny součásti sady splňují požadavky ČSN EN 13731. Sada vaků je plně funkční a obsahuje všechny komponenty k okamžitému použití. |  |  |
| Jedna sada vysokotlakých zvedacích vaků obsahuje minimálně: |  |  |
| Počet ks | Název |  |  |
| 1 | zvedací vysokotlaký vak s maximální zvedací silou minimálně 7,5 tun |  |  |
| 1 | zvedací vysokotlaký vak s maximální zvedací silou minimálně 12 tun |  |  |
| 1 | zvedací vysokotlaký vak s maximální zvedací silou minimálně 23 tun |  |  |
| 1 | zvedací vysokotlaký vak s maximální zvedací silou minimálně 34 tun |  |  |
| 2 | zvedací vysokotlaký vak s maximální zvedací silou minimálně 47 tun |  |  |
| 2 | ovládací jednotka |  |  |
| 2 | redukční ventil |  |  |
| 5 | vysokotlaká propojovací hadice minimální délky 10 m (různé barvy) |  |  |
| 2 | ochranná podložka pod zvedací vak |  |  |
| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| Minimální technické parametry: Vysokotlaké zvedací vaky – obecně pracovní tlak minimálně 10 bar, zvedací vaky lze použít: samostatně, kombinovaně, nejméně dva vaky na sebe. |  |  |
| Počet ks | Název |  |  |
| 1 | Vysokotlaký zvedací vak s maximální zvedací silou minimálně 7,5 tun rozměr maximálně 340 x 340 mm, tloušťka maximálně 25 mm, maximální výška zdvihu vaku je minimálně 160 mm, hmotnost vaku je maximálně 3 kg. |  |  |
| 1 | Vysokotlaký zvedací vak s maximální zvedací silou minimálně 12 tun rozměr maximálně 470 x 470 mm, tloušťka maximálně 25 mm, maximální výška zdvihu vaku je minimálně 205 mm, hmotnost vaku je maximálně 5 kg. |  |  |
| 1 | Vysokotlaký zvedací vak s maximální zvedací silou minimálně 23 tun rozměr maximálně 620 x 620 mm, tloušťka maximálně 25 mm, maximální výška zdvihu vaku je minimálně 270 mm, hmotnost vaku je maximálně 9 kg. |  |  |
| 1 | Vysokotlaký zvedací vak s maximální zvedací silou minimálně 34 tun rozměr maximálně 680 x 680 mm, tloušťka maximálně 27 mm, maximální výška zdvihu vaku je minimálně 325 mm, hmotnost vaku je maximálně 12 kg. |  |  |
| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 2 | Vysokotlaký zvedací vak s maximální zvedací silou minimálně 47 tun rozměr maximálně 780 x 780 mm, tloušťka maximálně 27 mm, maximální výška zdvihu vaku je minimálně 380 mm, hmotnost vaku je maximálně 15 kg. |  |  |
| Počet ks | Název |  |  |
| 2 | Ovládací jednotka pracovní tlak minimálně 10 bar, umožňuje regulovat tlak minimálně ve dvou zvedacích vacích nezávisle na sebe, je v bezpečnostním provedení např. pojistné ventily, po uzavření jednotky nesmí docházet k poklesu tlaku ve vacích, ovládací jednotka je v kovovém provedení nebo podobně odolném materiálu, plně kompatibilní s vysokotlakými propojovacími hadicemi stabilizační sady Paratech, která je používána u HZS JmK. |  |  |
| 2 | Redukční ventil redukční ventil na vzduch je opatřen ručním upínacím kolečkem s univerzálním připojením na vzduchové tlakové láhve 300 bar zavedené u HZS JMK, součástí redukčního ventilu je vzduchová hadice spojující redukční ventil s ovládací jednotkou o minimální délce 2 m nebo je redukční ventil opatřen bezpečnostní rychlospojkou, včetně samostatné hadice o minimální délce 5 m pro spojení redukčního ventilu s ovládací jednotkou, ventil je schválen pro minimální redukovaný tlak 10 bar. |  |  |
| 5 | Vysokotlaká propojovací hadice odlišené barvami, délka je minimálně 10 metrů, jsou opatřeny bezpečnostní rychlospojkou, která je zároveň konstruována tak, aby umožňovala při případném poškození vysokotlaké propojovací hadice provést opravu (zkrácení) přímo na místě mimořádné události, nejméně čtyři umožňují odpojit vak od ovládací jednotky při jakémkoliv zatížení a poloze vaků, za pomoci uzavíracího či pojistného ventilu, jsou plně kompatibilní se stabilizační sadou Paratech, která je používána u HZS JmK. |  |  |
| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| Počet ks | Název |  |  |
| 2 | Ochranná podložka pod zvedací vak podložka je z pružného odolného materiálu a slouží k ochraně vaku před poškozením např. při práci na ostrém kameni. |  |  |

  - Další požadavky:

| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| vaky jsou nové, nepoužité a při dodání nejsou starší 12 měsíců, požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců, |  |  |
| součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce, a to v tištěné i elektronické formě, |  |  |
| součástí podané nabídky bude rozpis požadovaných revizí a zkoušek po dobu životnosti zvedacích vaků, včetně uvedení adresy, kde bude záruční a pozáruční servis prováděn, |  |  |
| do celkové ceny budou započítány veškeré náklady na revize či zkoušky, které předepisuje výrobce, a to po celou dobu životnosti dodané sady zvedacích vaků, |  |  |
| součástí nabídky bude dodavatelem i řádné zaškolení obsluhy, a to na HZS JmK HS Lidická (adresa: Lidická 61, 602 00 Brno). |  |  |