Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace hasicího a řezacího zařízení pro hasiče

- Obecné údaje

  - Technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení 1 ks (jednoho) hasicího 
a řezacího zařízení. Zařízení umožňuje především bezpečný zásah proti požárům a požárním plynům uvnitř místnosti z vnějšku. Dále zařízení umožňuje celou škálu dalších prací, např. hašení vozidel, dekontaminace osob, zásah pěnou apod. Zařízení vytváří vysokotlaký vodní paprsek 
s možností přidání abraziva, který umožňuje efektivní prostup měkkou ocelí a betonovou deskou. Po proniknutí materiálem zařízení vytváří vysokotlakou vodní mlhu v daném prostoru (dále jen „zařízení“).

  - Technické požadavky zařízení

Pohonná jednotka

výkon motoru nejméně 22 HP,

palivo benzin natural,

elektrické startování motoru,

napětí el. Soustavy 12V,

startovací baterie,

Čerpací zařízení

průtok vody - 0 až 30 l/min,

minimální maximální tlak na čerpadle 250 bar,

umožňuje přimísení abraziva,

Hadice a navíjecí buben

umožňuje dopravu vody a vody s přimísením abraziva,

délka při rozvinutí 40 m (± 2m),

hadice je vybavena min. 1 ks rychlospojky pro rychlou výměnu proudnice, nebo připojení přídavné hadice,

buben je vybaven aretací,

buben je vybaven elektrickým navíjením 12V, odvíjení je bez elektromotoru,

Ruční proudnice pro použití s abrazivem

průtok vody min 20 l/min,

umožňuje hašení vodou,

umožňuje řezání materiálu vodou s abrazivem,

je vybavena ovládacími prvky pro ovládání čerpacího zařízení,

Ruční proudnice pro hašení vody

průtok vody do 30 l/min,

umožňuje plynulé nastavení tvaru proudu,

umožňuje nastavení průtoku proudu,

Nádrž na abraziva

objem nádrže min 5 l,

umožňuje doplňování abraziva,

Ostatní

zařízení umožňuje přenos informací mezi proudnicí a čerpacím zařízením,

voda do čerpadla je dopravována hadicí se spojkou 25mm,

součástí dodávky je pojízdný naviják s hadicí 40 m(± 2 m), hadice je vybavena rychlospojkami. Hadice umožňuje dopravu vody, vody s přimísením abraziva, nebo pěny. Dále umožňuje přenos informací mezi proudnicí a čerpacím zařízení, pokud je tímto systémem zařízení vybaveno.

- Další požadavky

  - Součástí dodávky zařízení je i zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy, tj. na provoz a běžnou údržbu.