Specifikace vzorků

Zadavatel požaduje předložit 2 kusy vzorků. Zadavatel požaduje, aby vzorky materiálů (v jednom případě vzorek materiálu, jenž bude použit pro štípanou kostku a v druhém případě vzorek materiálu, jenž bude použit pro prvky: obrubníky, dlažba, lavičky), jež budou v souladu s odst. 6.4 zadávací dokumentace účastníkem předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, splňovaly následující parametry:

| Vzorek materiálu užitého pro: Štípaná kostka (1 ks) |
| --- |
| Rozměr | šířka, výška a délka 9 cm u všech dimenzí Tolerance -1 cm + 1 cm u všech dimenzí |
| Materiál | Granit či metagranit |
| Barva | Odstín: 10R Jas (VALUE): 3 – 4 Sytost (CHROMA): 4 – 6 |
| Poznámka: Zadavatel použil pro stanovení barevnosti Munsellovou barevnou škálou pro stanovení barevnosti hornin (Rock-Color Chart) vydanou v papírové podobě v r. 1995 Americkou geologickou společností (Geological Society of America). Novější vydání této škály z r. 2009 je dostupné zde: http://www.geo-village.eu/wp-content/uploads/2014/09/Rock-Colour-Chart.pdf |
| Povrchová úprava | Nesmí být chemicky či jinak povrchově upraven |
| Vzorek materiálu užitého pro: Obrubníky, dlažba, lavičky (1 ks) |
| Rozměr | šířka, výška a délka 9 cm u všech dimenzí Tolerance -1 cm + 1cm u všech dimenzí |
| Materiál | Granit či metagranit |
| Barva | Odstín: 10R Jas (VALUE): 3 - 6 Sytost (CHROMA): 2 – 6 |
| Poznámka: Zadavatel použil pro stanovení barevnosti Munsellovou barevnou škálou pro stanovení barevnosti hornin (Rock-Color Chart) vydanou v papírové podobě v r. 1995 Americkou geologickou společností (Geological Society of America). Novější vydání této škály z r. 2009 je dostupné zde: http://www.geo-village.eu/wp-content/uploads/2014/09/Rock-Colour-Chart.pdf |
| Povrchová úprava | Opalovaný povrch Nesmí být chemicky či jinak povrchově upraven (mimo požadavek zadavatele na opalovaný povrch) |