Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

Tabulka pro posouzení technických podmínek veřejné zakázky s názvem „Atypický stůl do síně Rady města Brna“.

| Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení a dodávka atypického fixního stolu, atypického mobilního audio video (AV) ostrůvku a dvou kusů atypických servírovacích stolků do síně Rady města Brna dislokované v budově Dominikánské náměstí 196/1, Brno – Nová radnice, jejichž podrobné specifikace jsou uvedeny v technických podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. |
| --- |
| ATYPICKÝ FIXNÍ STŮL |
| Obecné informace: |
| jedná se o atypický fixní stůl pro 24 sedících, vysoce kvalitní řemeslný výrobek |
| bude proveden design, výpočet, forma a odlitek svislého nosného rámu stolu |
| bude vypracována dílenská a výrobní dokumentace, a to na základě skutečností zjištěných na místě, kde bude stůl instalován (přesná poloha podlahových nápojných bodů v podlaze síně Rady města Brna) |
| rozměry a poloha stolu musí být přesně koordinovány s polohou realizovaných nápojných bodů elektřiny a datových sítí v podlaze |
| všechny povrchy a jejich úpravy budou odsouhlaseny zadavatelem |
| Technické parametry veřejné zakázky | Splňuje ano/ne |
| Deska stolu: |
| dřevotříska tl. 36 mm |  |
| povrchová úprava dřevěnou dýhou - dub |  |
| okraje desky stolu opatřeny dřevěnými dubovými nákližky |  |
| povrchová úprava dřevěných částí – nátěr olejem |  |
| deska stolu tvořena 12 samostatnými segmenty, z nichž 11 pevně spojeno s nosnou konstrukcí stolu a 1 odklápěcí |  |
| Odklápěcí segment desky stolu: |
| výklopný segment je opatřen bezfalcovými panty s 3D stavěním (3D skrytý pant pro bezfalcové dveře), v neodklopeném stavu přidržován neodymovými magnety |  |
| Technické parametry veřejné zakázky | Splňuje ano/ne |
| Dřevěný nákližek: |
| materiál dub, povrchová úprava – nátěr olejem, vnější hrany nákližku zaobleny |  |
| Dřevěný nákližek s integrovaným LED páskem: |
| materiál dub, povrchová úprava – nátěr olejem, vnější hrany nákližku zaobleny |  |
| v nákližku je integrován – zapuštěn LED pásek |  |
| Čelní deska stolu: |
| dýhovaná ohýbaná deska tl. 20 mm |  |
| čelní deska pevně spojena s nosnou konstrukcí stolu |  |
| Čelní deska stolu – odnímatelná: |
| dýhovaná ohýbaná deska tl. 20 mm |  |
| čelní deska zavěšena na nosné konstrukci stolu |  |
| NOSNÁ KONSTRUKCE STOLU |
| Obecné informace: |
| veškerý spojovací materiál (šrouby, vruty, závitové tyče aj.) bude z nerezavějícího lesklého kovu s potřebnými mechanickými vlastnostmi |  |
| atypický designově provedený nosný prvek stolu, který bude mít potřebné mechanické vlastnosti ověřené statickým výpočtem a zkouškou vzorku |  |
| Svislý nosný rám stolu: |
| atypický odlitek ze slitiny hliníku |  |
| povrchová úprava leštěním |  |
| rám stolu je opatřen stavitelnými nohami opatřenými kluzákem z filcu |  |
| Vodorovný rám stolu: |
| vodorovné ztužení nosné kovové konstrukce stolu a podpora desek stolu |  |
| Technické parametry veřejné zakázky | Splňuje ano/ne |
| atypická svařovaná konstrukce z nerezových jeklů 40/30/4 |  |
| všechny sváry budou pečlivě začištěny |  |
| povrchová úprava leštěním |  |
| VNITŘNÍ INSTALACE |
| Obecné informace: |
| veškerá kabeláž a prvky umístěné ve žlabech včetně vyvazovacích prvků budou černé barvy |  |
| žlaby musí umožňovat snadnou výměnu a revizi prvků v nich umístěných (boční stěny žlabů budou odnímatelné) |  |
| Nápojný bod NN a SLP (22 ks): |
| výklopný box vestavěný do desky stolu |  |
| obsah boxu: 3 zásuvky 230 V, 2x RJ45 port cat. 6 |  |
| box umožňuje skrýt zásuvky a porty pod desku stolu |  |
| kryt boxu dovoluje ergonomické použití boxu v otevřené i uzavřené poloze |  |
| otevírání boxu systémem flip top push |  |
| vrchní část rámu a víka z kartáčovaného nerezu |  |
| Rozvody SLP: |
| SLP rozvody (RJ45) vedeny v kovovém žlabu |  |
| kovový žlab je atypický pasířský výrobek, kovový, s nástřikem černou matnou barvou |  |
| Rozvody NN (230 V): |
| NN rozvody (230 V) vedeny v kovovém žlabu |  |
| kovový žlab je atypický pasířský výrobek, kovový, s nástřikem černou matnou barvou |  |
| Technické parametry veřejné zakázky | Splňuje ano/ne |
| ve žlabu budou umístěny kromě kabeláže rozdvojky, transformátory a stmívače LED pásků |  |
| spínání LED pásků umístěno na spodní straně desky stolu (4 ks) |  |
| LED pásek: |
| LED pásek zapuštěný do spodní strany desky stolu |  |
| vybaven vysoce kvalitním difuzorem |  |
| pásek je stmívatelný |  |
| pásek sestává ze 4 ks světel (světlo sestává z LED pásku, transformátoru, stmívače a spínače) |  |
| SERVÍROVACÍ STOLEK (2 KS) |
| Obecné informace: |
| jedná se o atypický servírovací stolek, který má skládací nosnou konstrukci |
| vysoce kvalitní řemeslný výrobek |
| bude vypracována dílenská a výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena zadavatelem |
| všechny povrchy a jejich úpravy budou odsouhlaseny zadavatelem |
| všechny povrchy a jejich úpravy budou pohledově shodné s povrchy / úpravami atypického fixního stolu |
| nutno dbát na vysoce nadprůměrnou kvalitu a estetický vzhled svarů včetně jejich povrchové úpravy broušením a leštěním |
| Technické parametry veřejné zakázky | Splňuje ano/ne |
| Deska stolku: |
| dřevotříska tl. 36 mm |  |
| povrchová úprava dřevěnou dýhou (dub) |  |
| okraje desky stolu jsou opatřeny dřevěnými dubovými nákližky |  |
| povrchová úprava dřevěných částí – nátěr olejem |  |
| Dřevěný nákližek: |
| materiál dub, povrchová úprava – nátěr olejem, vnější hrany nákližku zaobleny |  |
| Skládací nosná konstrukce stolku: |
| atypický nosný prvek stolu z nerezových profilů (jeklů, tyčovin, pásovin) |  |
| Technické parametry veřejné zakázky | Splňuje ano/ne |
| povrchová úprava leštěním |  |
| nohy nosné konstrukce jsou opatřeny kluzáky z filcu |  |
| spodní strana kloubu pro nohy stolu je opatřena filcem z důvodu ochrany jiného povrchu, na kterém bude složený stůl položen |  |
| vzpěra nohy stolu – tyčovina |  |
| noha stolu – jekl 30/30 |  |
| AV OSTRŮVEK |
| Obecné informace: |
| atypická kovová mobilní konstrukce pro umístění 4 ks plochých obrazovek a podpůrných SLP technologií |
| vysoce kvalitní řemeslný výrobek |
| bude vypracována dílenská a výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena zadavatelem |
| Technické parametry veřejné zakázky | Splňuje ano/ne |
| Tělo AV ostrůvku: |
| rozměry prostoru pro instalaci SLP technologií š/h/v = 455x455x600 mm |  |
| prostor uvnitř těla AV ostrůvku je přístupný pomocí otevíratelné horní plochy |  |
| umístěno nad přípojný bod NN a SLP |  |
| zhotoveno z ocel. plechu tl. 5 mm (horní část) a 10 mm (dolní část) |  |
| barevné provedení těla je antracitově šedá |  |
| uvnitř těla je dostatek prostoru pro umístění dalších podpůrných technologií (všesměrový mikrofon, výsuvná kamera, mini PC atd.) |  |
| VESA držák (4 ks): |
| kotvení TV k tělu AV ostrůvku pomocí atypických VESA držáků (sklopný) |  |
| Kolečka (4 ks): |
| tělo je vybaveno 4 kolečky pro transport |  |