Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY NA DODÁVKU „Prodloužení hadice vysokotlakého hasícího zařízení COBRA“

| Technická specifikace |
| --- |
| Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jednoho kusu prodloužení hadice VHZ COBRA. Pořízení prodloužení hadice VHZ je v souladu s vytvořením podmínek pro plnění základních úkolů stanovených požárním jednotkám v § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a prováděcími předpisy. Prodloužení hadice je určeno do zásahové techniky k provádění záchranných a likvidačních prací pomocí vysokotlakého hasícího a řezacího zařízení. |
| Jeden kus prodloužení hadice splňuje následující parametry: |  |  |
| Počet ks | Specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 1 ks prodloužení hadice VHZ COBRA | Prodloužení hadice je plně kompatibilní se stávajícím vysokotlakým hasícím a řezacím agregátem typ COBRA C 330P SKID UNIT a po připojení je celá sestava plně funkční. |  |  |
|  | Umožňuje dopravu vody a vody s přimísením abraziva, nebo pěny. |  |  |
|  | Délka při rozvinutí 40 m (± 2m). |  |  |
|  | Hadice je vybavena na každém konci rychlospojkou pro rychlou výměnu proudnice a připojení na stávající hadici umístěnou na navijáku. |  |  |
|  | Hadice je vybavena na každém konci rychlospojkou pro rychlou výměnu proudnice a připojení na stávající hadici umístěnou na navijáku. |  |  |
|  | Hadice je uložena na pojízdném a přenosném bubnu. |  |  |
|  | Navíjení hadice je ruční. |  |  |
|  | Další technické podmínky: - záruka minimálně 24 měsíců |  |  |